展会搭建安全监督项目需求书

一、项目立项目的：

为加强潭洲国际会展中心展会期间安全管理工作，完善展会施工单位的现场搭建安全监督及整改措施落实，杜绝展会期间安全生产事故发生。

二、人员要求

1、服务人员具备安全监理服务资格（如：监理工程师、注册监理工程师、安全监理员培训合格证），具备服务所需技能与知识；

2、明确各服务人员工作职责；

3、负责展会期间的现场施工安全监督。

三、展会搭建安全监督服务主要职责：

1、展会布展及撤展现场施工安全监督：

根据招标人场馆使用管理规定，作为独立第三方监督主场搭建商、特装搭建商、承运商等遵从相关安全管理规定，对危险施工行为进行管制及处置。

2、搭建审图：

根据属地消防管理要求、场馆方安全搭建要求，对组展方提供的拟定平面图纸予以审核及安全评估反馈。

3、进馆材料安全测试：

可燃性标准测试，主要针对进馆搭建用料中的地毯、板材等，参照消防有关规定进行B1级测试。电线用具标准测试及检查，主要针对进馆搭建用料中的线材，参照国标有关规定，对用塑接头、公母端子接头连接的绝缘保护进行检查。穿管材质测试及检查，主要针对进馆搭建用料中的管线材，要求进行穿管保护措施（PVC或金属软管）。

四、展会搭建安全监督服务具体工作内容：

1、在展会期间，每个展馆最少安排1名专职安全监理员（最少有1年相关工作经验）驻场对现场安全工作进行安全检查，四个展馆以上（含本数）同时布、撤期间或政府展期间需额外增加一位现场总负责人统筹现场监理事宜，保证布、撤展工作能够顺利完成。以上人员须向招标人报备，更换人员须经招标人确认后方能更换。额外增加的人员费用不包含在投标报价中，费用由中标人支付；

2、合理安排工作时间，根据展会的施工时间安排专职安全监理员进行实时现场监督（包括布、撤展期间的加班时间）；

3、服从展馆方工作安排，开展日常安全监督，编制检查表，开具隐患整改通知单，监督安全事故隐患整改落实，编写安全事故隐患台账表及总结报告以及监理期内每日输出，具体工作事项如下：

（1）监督主通道划黄黑交叉线，检查划线是否可能占用和阻塞消防器材，发现问题应及时沟通解决；

（2）监督检查施工现场，严禁堵塞通道、疏散出入口、电箱以及通向消防设施的过道及遮挡监控镜头，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（3）监督检查施工现场严禁围拦、占用消火栓位置，消火栓正面1米和灭火器周边1.5米范围不能摆放任何物品，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（4）监督检查施工现场，严禁损坏和挪用消防器材；禁止将展品悬挂在消防、配电、空调设施或天花上，禁止使用消防用水，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（5）监督检查施工现场，凡进入施工现场必须佩戴安全帽，禁止赤裸作业，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（6）监督检查施工现场，展馆内严禁烟火，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（7）监督检查施工现场，高空作业中脚手架第三层必须安装护栏、佩戴安全帽、安全带应扣在相对较安全稳定的位置，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（8）监督检查施工现场，施工人员攀爬超过2米的梯子，需专人扶梯，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（9）监督检查施工现场，危险物品不能放置在行人易碰触处，例如：排钉、碎玻璃等利器, 发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（10）监督检查施工现场，施工禁止使用电锯，电焊机，风焊机等噪音大、火灾隐患严重的施工工具，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（11）监督检查施工现场，木质材料必须用阻燃材料或涂阻燃剂，不允许使用木梯，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（12）监督检查施工现场，检查隔板、墙体、灯柱的稳固性，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（13）监督检查施工现场，电线不裸露、不可私驳电线，电线经过通道时均须穿金属管或符合安全用电规定的难燃硬塑料管保护，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（14）监督检查施工现场，布展材料的燃烧性能需达到难燃级。地毯必须阻燃，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（15）监督检查施工现场，不得阻挡或压盖展馆地面消火栓，地面消火栓上方的地毯必须切割开，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（16）监督检查施工现场，不得在展馆内使用明火和易燃气体；爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用；放射性物质不允许带入展馆，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（17）监督检查施工现场，在撤展期间禁止野蛮拆卸推倒墙体，发现问题立即督促整改并做好相关记录；

（18）制定现场巡查监理表格并按巡查项目分时段进行填写，每天汇总后反馈给展馆方。

（19）将现场巡查的施工的问题进行拍照，督促相关方整改，每天汇总后反馈给展馆方。

（20）其他展馆使用手册或法律法规要求的安全事项。

4、落实施工安全交底及施工安全宣导工作；

5、处理展会期间的突发安全事件，及时向招标人上报信息和现场处置。

五、工作目标及输出

1、确保展会期间无人员受伤、火灾及财产损失事故发生；

2、确保展会期间各项工作能够安全有序地进行；

3、做好过程记录，对安全培训、安全巡查及安全事件处理结果进行总结，并每天将总结提交给展馆方。

六、服务期限：一年。

七、付款方式

1、展会搭建安全监督服务费用以包干形式计算：按单个展馆费用收取（含布、撤展期间的加班时间，一般布展用时为三天，撤展用时为半天，以现场实际用时为准）。

2、每月服务费=每月服务的展馆数量*中标的单个展馆服务费用-扣减费用（如有）。

3、中标人收款前须提供有效的全额增值税专用发票，服务费按每月结算，招标人核定中标人提交的每月服务过程记录，并按考核表考核后，服务费以银行转账或支票方式支付给中标人。

八、服务评分及监督机制

考核表

| 服务内容 | 1 | 不按要求安排服务人员； | 每天扣3分并按扣减当月的服务费500元作为违约金。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 未经招标人同意，中标人自行更换项目人员的 | 扣10分，并扣减当月的服务费500元作为违约金。 |
|  | 3 | 没按招标人要求以及合同约定对展会进行监督服务 | 发现一次扣10分，并扣减当月的服务费500元作为违约金。 |
| 工作效果 | 1 | 检查记录资料弄虚作假的 | 每次扣10分，并扣减当月的服务费500元作为违约金。 |
|  | 2 | 检查资料整理出错的 | 一般错误扣1分，严重错误扣5分。 |
| 加分 | 1 | 提出合理化建议，被招标人采纳的 | 每次加5分 |

1）起始分值为100分，每月考核一次。

2）当分值低于70分时，采购人书面通知中标人在合理期限内整改，若中标人逾期不整改的，视为中标人违约，采购人有权终止合同并重新采购服务单位；中标人不能参与后续采购。

九、其他

预计2021年将有36场展会，共使用89个馆，其中：使用1个展馆有13场次、同时使用2个展馆有4场次、同时使用3个展馆9场次、同时使用4个展馆有4场次、同时使用5个展馆有5场次（实际天数及使用馆数以招标人确定为准，详见附件）。

附件1：潭洲国际会展中心2021年展会排期表

| 序号 | 展会名称 | 展会时间 | 所用展馆数量 单位：个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021中国（佛山）国际汽车工业博览会·春季 | 5.1-5.4 | 4 |
| 2 | FME佛山机床展 | 5.13-15 | 4 |
| 3 | 佛山陶瓷与卫浴产品展览会 | 6.4-7 | 5 |
| 4 | 佛山陶瓷装备与材料展览会 | 6.4-7 | 5 |
| 5 | 华南空气压缩暨动力传动展览会 | 6.10-6.12 | 1 |
| 6 | 中国木工、玻璃机械配件博览会 | 6. 18-20 | 1 |
| 7 | 中国白胚家具展览会 | 6. 18-20 | 1 |
| 8 | 第21届佛山秋季茶业博览会 | 6.18-6.21 | 1 |
| 9 | 第十二届佛山红木家具博览会、第十八届佛山艺术博览会 | 6.18-6.21 | 1 |
| 10 | 中国（佛山）国际建筑装饰博览会 | 7.8-10 | 3 |
| 11 | 中国国际中小企业博览会智能家电家居展 | 7.26-7.28 | 5 |
| 12 | 金花地渔具展 | 8.20-22 | 1 |
| 13 | 第六届中国（广东）国际“互联网+”博览会 | 8.27-30 | 3 |
| 14 | 机械工业装备博览会 | 8.27-29 | 2 |
| 15 | 广东塑料机械及包装展览会 | 9.3-5 | 1 |
| 16 | 广东机床及自动化展 | 9.3-5 | 3 |
| 17 | 广东汽车制造技术及装备与材料展 | 9.3-5 | 1 |
| 18 | 中国汽车文化风尚秀 | 9.17-19 | 3 |
| 19 | 第六届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会 | 9. 14-23 | 4 |
| 20 | 2021中国（佛山）国际汽车工业博览会·秋季 | 10.1-4 | 5 |
| 21 | 世界美食之都餐饮产业博览会 | 9.30-10.4 | 1 |
| 22 | 第24届广东国际流体展 | 10.17-19 | 1 |
| 23 | 第24粤港澳国际环保产业博览会/第7届广东国际新材料博览会 | 10.17-19 | 1 |
| 24 | 中国（广东）国际家用电器博览会 | 10. 21-27 | 3 |
| 25 | 广东工业设计产业博览会 | 10. 21-26 | 2 |
| 26 | 中国童装博览会 | 10. 29-31 | 3 |
| 27 | 全国发明展览会 | 11.4-9 | 4 |
| 28 | 第22届佛山秋季茶业博览会 | 11.19-22 | 1 |
| 29 | 第十三届佛山红木家具博览会、第十九届佛山艺术博览会 | 11.19-22 | 1 |
| 30 | 2021佛山国际纺织服装产业供应链技术博览会 | 11.24-26 | 2 |
| 31 | 中国（佛山）国际智能机器人博览会 | 12.3-12.6 | 5 |
| 32 | 待定 | 2 |
| 33 | 待定 | 3 |
| 34 | 待定 | 3 |
| 35 | 待定 | 3 |
| 36 | 合计: | 89 |